DIAGNOSTIC

POUR

BERGERIES  ET  ÉTABLES

Ce document a pour objet de proposer un parcours pour élaborer un diagnostic de bâtiment d’élevage. Même s’il est plus adapté aux bergeries et aux étables, cette étude peut se décliner aux autres bâtiments après quelques adaptations.

Pourquoi faire un diagnostic de bâtiments ?

Un bâtiment doit répondre aux critères suivants :

  - Assurer le maintien des animaux en bonne santé

  - Permettre une bonne surveillance des animaux

  - Assurer une bonne organisation du travail

  - Permettre la manipulation des animaux sans stress et en toute sécurité

  - Limiter les coûts de production

  - Atteindre et maintenir l’exigence de productivité de l’éleveur

  - S’intégrer dans l’espace et respecter l’environnement

# C’est aussi un investissement lourd qui a des conséquences sur la trésorerie de l’exploitation.

# Aussi, le diagnostic permet-il d’évaluer l’utilisation actuelle du bâtiment et d’envisager des aménagements nouveaux.

# Méthode d’utilisation du diagnostic

Ce diagnostic se réalise en 4 phases :

( La visite du bâtiment et son analyse (page 3 à 12)

Le diagnostic est divisé en 5 thèmes importants :

- L’organisation du travail

- Les aménagements et outils de travail

- La sécurité

- Le bien-être animal et la santé

- L’environnement

Chacun de ces thèmes comporte des chapitres avec des exigences ou des questions. La liste n’est pas exhaustive mais elle sert de guide dans la réflexion. On doit y répondre au maximum.

Un compte-rendu annoté et justifié est réalisé pour chaque thème.

( La grille de notation (page 13)

Le tableau oblige à donner une hiérarchie aux exigences (pas de demi point). La somme des notes données à chaque chapitre fixe une note pour les 6 thèmes du diagnostic. La somme totale est égale à 100 et permet de quantifier le résultat final du diagnostic.

( La modélisation en étoile (page 14)

Le report des 5 notes obtenues pour les 5 thèmes sur l’étoile facilite la visualisation rapide des points forts et des points faibles du bâtiment, tout en respectant une certaine hiérarchie dans l’importance des exigences.

( Les propositions (page 14)

En ciblant les points les plus faibles, on doit proposer plusieurs pistes d’amélioration de fonctionnement, d’organisation ou des aménagements nouveaux.

# Aides au diagnostic

- Normes de confort

| Normes à respecter | Vache | Brebis |
| --- | --- | --- |
| Largeur d’auge | 0,50-0,60 m/génisse 0,70-0,80 m/vache | 0,33 à 0,40 m |
| Aire de couchage | 6,5 m²/vache 1,75 m²/veau | 1,2 m²/brebis +0,25 à 0,5 m²/agneau |
| Aire d’exercice | 3,5 m²/vache |  |
| Paille | 4-7 kg/j/vache |  |
| Abreuvoir | 1 pour 10 vaches | 1 pour 20 à 30 brebis |
| Volume | 35 m3/vache | 6 à 8 m3 / brebis |
| Ventilation | Entrée 0,24 - 0,30 m²/vache Sortie 0,12 - 0,15 m²/vache | 0,06 m² air entrant/brebis 0,03 m² air sortant/brebis |
| Taux humidité | 60 à 80 % |  |
| Température | Vache : 5 à 15 °C Veau : 5 à 25°C | Brebis : 0 à 22°C Agneau : 10 à 25°C |
| Fumier | 1,5-2 m3/vache/mois |  |

- Normes de construction

| Normes à respecter | Bâtiment |
| --- | --- |
| Eclairement en couverture | 1/20e de la surface au sol |
| Couloir d’alimentation | Largeur 3 m |
| Tapis d’alimentation | Largeur 0,70 m |
| Passage tracteur | 3 m |
| Passage d’homme | 0,8 à 1 m |
| Bâtiment fermé bipente Entrées d’air Sorties d’air |  |

- Coût des constructions

| Normes à respecter | Bâtiment | Autres |
| --- | --- | --- |
| Charpente métallique + couverture fibrociment | 25 €/m² |  |
| Bardage translucide h = 1,30 m + ventilation | 20 €/m |  |
| Etable aire paillée intégrale | 915 €/place | 5-7 kg paille/j/vache |
| Etable aire paillée en pente | 1370 €/place | 2-4 kg paille/j/vache |
| Etable aire paillée + aire d’exercice |  | 4-6 kg paille/j/vache |
| Etable entravée |  | 1-1,5 kg paille/j/vache |
| Tapis d’alimentation (pour mini 300 brebis) | 53 €/place |  |
| Case pour 2 veaux (inox + PVC) | 271 €/case |  |

# Diagnostic 1 :  l’organisation du travail

- Circulation des animaux :

  - Rapidité et facilité de déplacements des lots

  - Pas de mélanges possibles

  - Circulation lors de la traite

  - Circulation lors du chargement ou des pesées

  - Capacité à pouvoir trier ou isoler des animaux

- Circulation des machines et fourrages :

  - Passage du tracteur avec cabine et fourche

  - Possibilité d’alimentation mécanique

  - Méthode de paillage

- Circulation des hommes :

  - Bonne visibilité sur tous les lots par des couloirs

  - Accès dans tous les parcs par des passages d’hommes

  - Surveillance discrète sans déranger les animaux au repos

- Situation du bâtiment par rapport aux pâtures :

  - Trajets : éloignement, pente

  - Temps de transfert

- Temps de travail :

  - Alimentation des animaux (soir et matin)

  - Proximité du fenil, des tas d’ensilages, des cellules de concentrés

  - Paillage des aires de repos : fréquence, temps, pénibilité

- Portes et accès :

  - Largeur et hauteur suffisantes pour le passage des tracteurs et remorques

  - Facilité des manœuvres pour entrer et sortir du bâtiment

  - Passages d’homme dans les grandes portes

  - Bouton d’électricité à l’entrée

- Manipulations des effluents d’élevage (fumier, lisier, purin)

  - Facilité et rapidité d’évacuation

  - Pénibilité du travail

  - Fréquence de réalisation et capacité de stockage

- Techniques de production

  - Facilité de détection des chaleurs

  - Maîtrise du rationnement de chaque animal

  - Présence d’un parc séparé pour les jeunes

  - Possibilité de mettre le bâtiment dans l’obscurité

# Compte rendu Diagnostic 1

# Organisation du travail

Noms du notateur :

| Organisation du travail | Note attribuée | Justificatifs ou explications |
| --- | --- | --- |
| Circulation des animaux | / 4 | TF = 0 F = 1 M = 2 B = 3 TB = 4 |
| Circulation des machines et fourrages | /4 | TF = 0 F = 1 M = 2 B = 3 TB = 4 |
| Circulation des hommes | / 2 | TF = 0 F = 1 M = 1 B = 2 TB = 2 |
| Situation bâtiment / pâtures | / 2 | TF = 0 F = 1 M = 1 B = 2 TB = 2 |
| Temps de travail | / 5 | TF = 0 F = 1 M = 2 B = 4 TB = 5 |
| Portes et accès | / 2 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 1 TB = 2 |
| Manipulations des effluents d’élevage | / 3 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 2 TB = 3 |
| Techniques de production | / 3 | TF = 0 F = 1 M = 1 B = 2 TB = 3 |

Total Note /25 =

# Diagnostic 2 : les aménagements et outils de travail

- Aménagements d’alimentation :

  - Système : auges, tapis, D.A.C., vis, griffe à foin, dessileuse, râteliers…

  - Nombre de places disponibles

- Abreuvements :

  - Types d’abreuvoirs

  - Système d’alimentation en eau (protection contre animaux ou gel)

  - Nombre par animaux

- Outils de travail :

  - Pédiluve, douche, baignoire : nombre de bacs, accès facile, conforme, efficace, abrité de la pluie, temps de mise en place

  - Infirmerie : localisation, surveillance facile, alimentation

  - Installation vidéo reliée au bureau (surveillance)

  - Pharmacie : localisation dans le bâtiment, accessibilité, propreté, produits courants et indispensables

  - Frigo : localisation, accessibilité, propreté

  - Outillage courant : rangement accessible, rangé, complet

- Parc de contention (pour les ateliers allaitants) :

    - Extérieur / intérieur

    - Couvert et éclairé

    - Efficace pour le tri en lots

    - Efficace pour la contention individuelle

  - Quai de chargement : accessibles par les animaux, efficace, hauteur de chargement

- Salle de traite (pour les ateliers laitiers) :

  - Type de salle de traite

  - Aire d’attente capable de recevoir tous les animaux

  - Alimentation des postes en concentré

  - Pénibilité de la traite, temps de traite quotidien, nombre de personnes nécessaires

  - Laiterie : propreté, accessibilité

- Luminosité :

  - Translucides en couverture, en bardage

  - Eclairage intérieur et extérieur, puissance

# Compte rendu Diagnostic 2

# Aménagements et outils de travail

Noms du notateur :

| Aménagements et outils de travail | Note attribuée | Justificatifs ou explications |
| --- | --- | --- |
| Aménagements d’alimentation | / 3 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 2 TB = 3 |
| Abreuvements | / 2 | TF = 0 F = 1 M = 1 B = 2 TB = 2 |
| Outils de travail | / 7 | TF = 0 F = 2 M = 4 B = 5 TB = 7 |
| Salle de traite | / 6 | TF = 0 F = 2 M = 3 B = 5 TB = 6 |
| Luminosité | / 2 | TF = 0 F = 1 M = 1 B = 2 TB = 2 |

Total Note /20 =

# Diagnostic 3 : la sécurité

- Sécurité des animaux :

  - Accès à la salle de traite

  - Nature des sols (glissants, mous, en pente)

  - Sortie sécurisée du bâtiment

  - Auto-blocage des portes et passages entre lots et vers l’extérieur

  - Accès interdit aux cellules de stockage de concentrés

  - Palissades et barrières non blessantes pour les animaux

- Sécurité des hommes :

  - Sol non-glissant en salle de traite

  - Protection des machines contre les accidents

  - Aide aux portages des lourdes charges quotidiennes (sacs, sceaux)

  - Lors des déplacements, du tri, de la contention ou du chargement des animaux

  - Présence de passages d’homme dans les barrières de par cet contention

- Sécurité du bâtiment :

  - Résistance aux vents forts (matériaux, haies contre les vents dominants)

  - Résistance à la grêle

  - Résistance au poids de la neige sur le toit

  - Protection contre le départ d’incendie (extincteur)

  - Conformité de l’installation électrique

  - Sortie rapide des animaux en cas de danger

- Trajet bâtiment-pâtures :

  - Routes empruntées ou traversées

  - Nombre de personnes

  - Risques d’accidents

# Compte rendu Diagnostic 3

# Sécurité

Noms du notateur :

| Sécurité | Note attribuée | Justificatifs ou explications |
| --- | --- | --- |
| Sécurité des animaux | / 7 | TF = 0 F = 1 M = 2 B = 4 TB = 7 |
| Sécurité des hommes | /7 | TF = 0 F = 1 M = 2 B = 4 TB = 7 |
| Sécurité du bâtiment | / 4 | TF = 0 F = 1 M = 2 B = 3 TB = 4 |
| Trajet bâtiment-pâtures | / 2 | TF = 0 F = 1 M = 1 B = 2 TB = 2 |

Total Note /20 =

# Diagnostic 4 : le bien-être animal et la santé

- Orientation du bâtiment :

  - Vents dominants

  - Pluie, soleil

- Volume et espace nécessaire au logement des animaux

  - Conforme aux règles de confort en surface (m²) et en volume (m3)

  - Suffisant toute l’année, même en période d’agnelage

  - Espace d’alimentation suffisant (nombre de places et largeur pour chaque animal)

- Ventilation dans le bâtiment :

  - Excès d’humidité : rouille sur la charpente métallique, tâches claires de moisissures sur poutres en bois, noircissement des plaques de fibrociment, gouttelettes d’eau sur les parois en hiver, odeur piquante de l’ammoniac…

  - Excès de courants d’air : absence d’animaux dans certaines zones du bâtiment, sensation de froid près des murs, les animaux mouchent…

  - Réglage possible des aérations (faîtière, bardage, façades)

  - Limiter les poussières (foin, paillage)

  - Températures :

    - < 15 °C en été

    - > 0 °C en hiver

- Incidence sur la santé de l’élevage :

  - Diarrhées et toux

  - Mammites cliniques (infection du pis) ou subcliniques (cellules dans le lait)

  - Pelage ou toison humide

  - Boiteries ou blessures sur sol glissant

- Maintien sanitaire du bâtiment

  - Chaulage intérieur et désinfection

  - Dératisation

  - Vide sanitaire d’été

  - Infirmerie pour les animaux malades ou suspects

  - Boxes de mise-bas

- Allotements des animaux

  - Jeunes : parc avec alimentateur réservé en stabulation libre

  - Veaux : cases collectives pour les veaux sous la mère

  - Adultes : parcs différents pour plusieurs lots (rationnement, stade physiologique)

# Compte rendu Diagnostic 4

# Bien-être animal et santé

Noms du notateur :

| Bien être animal et santé | Note attribuée | Justificatifs ou explications |
| --- | --- | --- |
| Orientation du bâtiment | / 2 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 2 TB = 2 |
| Volume nécessaire au logement | / 2 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 2 TB = 2 |
| Ventilation dans le bâtiment | / 6 | TF = 0 F = 2 M = 3 B = 5 TB = 6 |
| Incidence sur la santé de l’élevage | / 4 | TF = 0 F = 1 M = 2 B = 3 TB = 4 |
| Maintien sanitaire du bâtiment | / 3 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 2 TB = 3 |
| Allotements des animaux | / 3 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 2 TB = 3 |

Total Note /20 =

# Diagnostic 5 : l’environnement

- Intégration dans le paysage :

  - Couleur du toit, des murs, des portes

  - Enherbement des talus

  - Propreté et entretien des abords

  - Absence de dépotoir

- Récupération des eaux :

  - Des eaux de pluies (toit, gouttières)

  - Des eaux de ruissellement des abords

  - Des jus de silos

  - Des eaux blanches (lavage de machine à traire)

  - Des eaux vertes (lavage des aires d’attente, de salle de traite)

- Récupération et élimination :

  - Des déchets agricoles (ficelles, bâches, bidons, palettes)

  - Des produits dangereux (produits vétérinaires)

  - Présence de plusieurs poubelles dans le bâtiment

- Stockage des effluents d’élevage (fumier, lisier, purin) :

  - Capacité de stockage suffisante par rapport aux dates d’épandage

  - Limitation du stockage du fumier aux champs

  - Aire de stockage étanche et couverte

  - Récupération des jus de fumière

  - Aire de retournement et de compostage

- Réduction des nuisances :

  - Respect des distances réglementaires (voisins, cours d’eau, sources)

  - Limiter les odeurs (fumière)

  - Etouffer les bruits (isolation des moteurs)

  - Planter des haies pour masquer le bâtiment coté voisinage

  - Aménagement de l’aire de stockage des silos et boules d’enrubanné

- Bâtiment écologique :

  - Matériaux de construction recyclables (bois, laine…)

  - Matériaux de construction locaux (bois, tuiles, béton…)

  - Energie solaire, éolienne ou de méthanisation

  - Utilisation d’ampoules d’éclairage de faible consommation

  - Limiter le plastique (pétrole), de métal (non recyclable en gravats)

  - Absence de feu pour brûler les déchets

  - Absence de désherbage autour du bâtiment

  - Utilisation de produits biodégradables (lavage, antiseptique…)

# Compte rendu Diagnostic 5

# Environnement

Noms du notateur :

| Environnement | Note attribuée | Justificatifs ou explications |
| --- | --- | --- |
| Intégration dans le paysage | / 2 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 1 TB = 2 |
| Récupération des eaux | /4 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 2 TB = 4 |
| Récupération et élimination | / 2 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 1 TB = 2 |
| Stockage des effluents d’élevage | / 3 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 2 TB = 3 |
| Réduction des nuisances | / 2 | TF = 0 F = 1 M = 1 B = 2 TB = 2 |
| Bâtiment écologique | / 2 | TF = 0 F = 0 M = 1 B = 1 TB = 2 |

Total Note /15 =

# La grille de notation

## Bâtiment de

Construit en            , réaménagé en

Utilisation :                      adultes , production

| Thèmes du diagnostic | Réponses au niveau d’exigence | Note par thème | Note finale |
| --- | --- | --- | --- |
|  | très faible | faible | moyen | bon | très bon |  |  |
| Diagnostic 1 | Circulation des animaux | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | / 25 | / 100 |
|  | Circulation des machines et fourrages | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Circulation des hommes | 0 | 1 | 2 |  |  |
|  | Situation bâtiment / pâtures | 0 | 1 | 2 |  |  |
|  | Temps de travail | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |  |  |
|  | Portes et accès | 0 | 1 | 2 |  |  |
|  | Manipulations des effluents d’élevage | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Techniques de production | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Diagnostic 2 | Aménagements d’alimentation | 0 | 1 | 2 | 3 | / 20 |  |
|  | Abreuvements | 0 | 1 | 2 |  |  |
|  | Outils de travail | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 |  |  |
|  | Parc de contention (ateliers allaitants) | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |
|  | Salle de traite (ateliers laitiers) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Luminosité | 0 | 1 | 2 |  |  |
| Diagnostic 3 | Sécurité des animaux | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | / 20 |  |
|  | Sécurité des hommes | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |  |  |
|  | Sécurité du bâtiment | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Trajet bâtiment-pâtures | 0 | 1 | 2 |  |  |
| Diagnostic 4 | Orientation du bâtiment | 0 | 1 | 2 | / 20 |  |
|  | Volume nécessaire au logement | 0 | 1 | 2 |  |  |
|  | Ventilation dans le bâtiment | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |  |
|  | Incidence sur la santé de l’élevage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | Maintien sanitaire du bâtiment | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Allotements des animaux | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Diagnostic 5 | Intégration dans le paysage | 0 | 1 | 2 | / 15 |  |
|  | Récupération des eaux | 0 | 1 | 2 | 4 |  |  |
|  | Récupération et élimination | 0 | 1 | 2 |  |  |
|  | Stockage des effluents d’élevage | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Réduction des nuisances | 0 | 1 | 2 |  |  |
|  | Bâtiment écologique | 0 | 1 | 2 |  |  |

# La modélisation en étoile

| Propositions | Importantes | Confort |
| --- | --- | --- |
| Améliorations (propositions simples et rapides à mettre en œuvre) |  |  |
| Aménagements (propositions nécessitant du temps et des investissements) |  |  |

# Text boxes

Organisation du travail

Environnement

Bien-être animal

et santé

Sécurité

Aménagements et outils de travail

1

2

3

4

5

NOTE FINALE

/ 100